Priloga št: 13 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Ultrazvočni diagnostični aparat

za preglede abdomna, mehkih tkiv, mišic, sklepov, dojk, ožilja in druge ultrazvočne preglede.

| Zahtevana strokovna tehnična specifikacija – pogoji: | Izpolnjevanje pogoja DA/NE | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje pogoja |
| --- | --- | --- |
| A: Tehnične zahteve za UZ aparat: |  |  |
| Aparat mora biti nov (iz tekoče proizvodnje in neuporabljen). |  |  |
| Vsaj štiri aktivna priključna mesta za UZ sonde z brez-pinskimi konektorji ter en pasivni vhod za shranjevanje sond. |  |  |
| Zaradi narave dela morajo biti odlagalna mesta za sonde in ultrazvočni gel na obeh straneh aparata. |  |  |
| Upravljanje z aparatom z vsaj 10-inčnim barvnim dotikalnim zaslonom. |  |  |
| Vsaj 21 palčni barvni LCD zaslon na fleksibilni ročici. Zaslon mora imeti na frontalni strani ergonomsko držalo – ročaj za enostavno postavitev ekrana v želeno pozicijo. |  |  |
| Zaradi boljše mobilnosti, teža aparata ne sme presegati 120 kg. |  |  |
| Upravljalni panel naj bo nastavljiv po višini vsaj 30 cm. |  |  |
| Penetracija-globina UZ sektorja vsaj do 40 cm. |  |  |
| Dinamično območje najmanj 276 dB. |  |  |
| Zahtevani prikazi: Črno-bela slika (B-mode) M način Spektralni prikaz hitrosti toka (PW Doppler) Barvni prikaz toka (Color Doppler Mode in Power Doppler Mode). Frekvenca barvnega Dopplerja do vsaj 19.7 kHz. Visoko resolucijski prikaz pretoka - posebna Power Doppler tehnika za visoko občutljiv prikaz pretoka krvi, mikro ožilja. Tehnika mora omogočati črno-beli in barvni prikaz ožilja Trojni (Triplex) prikaz Bi-plane prikaz v realnem času. Trapezoidni prikaz B-steer funkcija za črno-belo sliko Harmonski prikaz |  |  |
| Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (Compound). |  |  |
| Programska oprema za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih informacij. |  |  |
| Programska oprema za boljši prikaz večjih globin z linearno sondo. |  |  |
| Imeti mora vsaj 19000 slik retrospektivnega (Cineloop) spomina. |  |  |
| Avtomatične Dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki z avtomatsko korekcijo vpadnega kota. |  |  |
| Možnost meritve dveh Dopplerskih vzorcev hkrati: SE OCENJUJE |  |  |
| Avtomatična optimizacija 2D slike, PW Dopplerje (osnovna linija, PW Gain, hitrostna skala) in Color Doppler Gain s pritiskom na eno tipko. |  |  |
| Avtomatična optimizacija hitrosti širjenja ultrazvočnih valov glede na vrsto tkiva ter možnost ročne nastavitve (omogočeno za linearno in konveksno sondo). |  |  |
| Simultani prikaz dvojne (2D/2D) slike, in sicer 2D slike v realnem času in 2D upočasnjene slike: SE OCENJUJE. |  |  |
| Shranjevanje surovih (Raw Data ) ultrazvočnih podatkov na različne spominske medije in interni trdi disk kapacitete vsaj 500GB ter možnost kasnejše obdelave osnovnih parametrov (povečava, gain in kontrast slike) in izvedba meritev (analiza surovih podatkov). |  |  |
| USB izhodi, vsaj 6 izhodov. |  |  |
| Možnost simultanega prikaza shranjene slike iz internega trdega diska in žive slike (Compare mode). |  |  |
| Aparat mora omogočati tudi brezžično komunikacijo za prenos podatkov in arhiviranje. |  |  |
| Sistem mora biti opremljen z digitalnim črno belim video tiskalnikom. |  |  |
| B: Tehnične zahteve za sonde (dovoljeno odstopanje +/- 10%): |  |  |
| Linearna sonda za pregled mehkih delov, dojk, žil in mišično-skeletnih delov. Frekvenčno območje od 5,0 do vsaj 13,0 MHz, širina 50 mm. |  |  |
| Konveksna sonda za pregled abdomna, kot 2D UZ sektorja vsaj 70 stopinj, frekvenčno območje od 1,0 do vsaj 5,0 MHz. |  |  |
| C: Zahtevane možnosti nadgradnje aparata: |  |  |
| Programska oprema in protokol za kvantitativno merjenje in analizo elastičnosti žilnih sten v realnem času. Ponudnik lahko navedeno opcijo ponuja vgrajeno v aparatu ali na pripadajoči delovni postaji z ustreznim programom. |  |  |
| Programska oprema za Strain elastografijo z indikatorjem kvalitete pravilne amplitude kompresije (omogočeno za linearno in konveksno sondo) ter kvantifikacija. |  |  |
| Možnost vgradnje baterije, ki omogoča spalni način najmanj 30 minut. |  |  |
| Možnost vgradnje grelca za gel v upravljalni panel aparata. |  |  |
| Možnost vgradnje dodatne tipkovnice pod upravljalnim panelom. |  |  |
| Programska oprema za uporabo kontrastnih sredstev in kvantifikacija (dve možnosti Wide-band CHI in Tissue Reduction CHI) za obe ponujeni sondi. |  |  |
| Programska in strojna oprema za delovanje virtualne volumske navigacije za obe ponujeni sondi: simultani prikaz CT ali MR prereza skupaj z aktualnim UZ prerezom. Programska oprema mora omogočati tudi Quad View prikaz. |  |  |
| 3D/4D linearna in konveksna sonda. |  |  |
| Bi-plane urološka sonda. |  |  |
| Linearna sonda za pregled dojk. Frekvenčno območje od 5,0 do vsaj 10,0 MHz, širina 92 mm: SE OCENJUJE. |  |  |

Merila

# Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na osnovi naslednjih meril:

| Št. | Merilo | Udeležba (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ekonomsko najugodnejša ponudba* | 100 |

* Naročnik bo najugodnejšo ponudbo določil na podlagi naslednjega merila – formule in sicer IZBRANA BO PONUDBA, KI BO NA PODLAGI FORMULE DOSEGLA NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK:

T = T1 + T2

T – število točk, ki jih ponudnik doseže

T1 – število točk, ki jih ponudnik prejme na podlagi cene

T2 – število točk, ki jih ponudnik prejme na podlagi seštetih točk na podlagi tehničnih prednosti

Merilo pri ocenjevanju ponudb je ekonomsko najugodnejša ponudba.

(100% = 70% cena ultrazvočne aparature + 30% tehnične prednosti).

1.Cena                                                                                                                       70 točk

Cena bo preračunana v točke po naslednji formuli:

*za skupno ponudbeno vrednost najnižje prejete ponudbe bo naročnik štel najnižjo ponudbeno vrednost ponudbe izmed prejetih ponudb na podlagi ponudbenega predračuna in sicer SKUPNA PONUDBENA VREDNOST z DDV

**skupna ponudbena vrednost ponudnika bo naročnik uporabil skupno ponudbeno vrednost iz ponudbenega predračuna in sicer SKUPNA PONUDBENA VREDNOST  z DDV ponudnika, ki se ocenjuje.

2.Tehnična prednost                                                                                               30 točk

T2 = tč 1 + tč 2 + tč 3

Naročnik bo za izračun točk pri T2 seštel točke iz zaporednih točk 1 do 3.

1. Možnost meritve dveh Dopplerskih vzorcev hkrati.

| DA |  | 10T |
| --- | --- | --- |
| NE |  | 0T |

2. Simultani prikaz dvojne (2D/2D) slike, in sicer 2D slike v realnem času in 2D upočasnjene slike.

| DA |  | 10T |
| --- | --- | --- |
| NE |  | 0T |

3.  Linearna sonda za pregled dojk. Frekvenčno območje od 5,0 do vsaj 10,0 MHz, širina 92 mm.

| DA |  | 10T |
| --- | --- | --- |
| NE |  | 0T |